Dymovnice – bílé

Tyto dymovnice horí ,ci spíše dýmí víceméne bílou barvou. Nekteré nemají ciste bílou barvu a jsou spíše šedé. Jsou to zvlášte ty ,které obsahují drevené uhlí, saze, kalafunu.   Jednotlivé složky dobre rozetreme a promícháme.Špatne promíchané slože se obtížne roznecují. Práškovou smes nasypeme do papírového válce o prumeru 3 cm a délce 12 cm. Dokola po celém obvodu válce udeláme 3 milimetrové díry hrebíkem .Tech bude asi 12-20. Obe strany válce jsou dobre ucpány.Papír musí být více vrstý a síly alespon 2,5mm jinak se propálí. Zápalnici prostrcíme jednou z der od hrebíku,v nouzi použijeme prskavku. U obtížne zažehnutelných smesí nasypeme na dymotvornou slož cca 10g cerného prachu a vložíme zápalnici.

Slož C.01

Složení :

Dusicnan draselný……………30%

Síra………………………………..40%

drevené uhlí……………………17%

drevný prach……………………13%

Tato slož pomerne špatne horí a po zapálení casto uhasíná.Nejlepší je zapalovat ji cerným prachem,který nasypeme do alobalu ,vytvoríme válecek a ten protáhneme celou složí. Použitý drevný prach zbarvuje dým do šedé barvy.

Slož C.02

Složení :

Dusicnan draselný………….50%

Cukr ……………………….……50%

Nejjednodušší smes,dost rychle horí a obcas se stane,že se obal dymovnice roztrhne,nebo pri vetším množství celá smes vybuchne.Dým není ciste bílý a pripomíná cigaretový kour.Horí-li smes príliš rychle pridejte 10% Hydrogenuhlicitanu sodného(jedlá soda).

Slož C.03

Složení :

Dusicnan draselný……..66%

Realgar…………………….13%

drevené uhlí………………5%

Saze………………………….5%

Rýžový škrob……………..11%

Horí pomerne klidne a plynule za vývinu ciste bílého dýmu. Saze a rýžový škrob zpomalují rychlost horení,bez nich by smes zacala horet plamenem.

Slož c.04

Složení :

Dusicnan draselný………..53%

Síra………………………………7%

drevené uhlí…………………32%

Saze……………………………..8%

Popravde receno nic moc - necekejte,že s touto složí zahalíte trípatrovou budovu do hustého dýmu (k tomu se vám šikne c.6).Co víc dodat?

Slož c.05

Složení :

Dusicnan draselný…………40%

Síra……………………………..45%

Realgar………………………..15%

Standardní dymovnice dríve používaná vojskem.Podobne jako c.01 vzniká plynný oxid siricitý a plynná síra ve forme bílé mlhy.Realgar zintenzivnuje hustotu dýmu(tak,že by se dala krájet…)

Slož c.06

Složení :

Chlorecnan draselný………….35%

Chlorid amonný………………….40%

Laktóza(nebo sacharoza)…….25%

Absolutne nejlepší bílá dýmovnice,oproti jiným vyvine mnohem vetší množství hustého dýmu. Bohužel se musí použít chlorecnan,který je obtížne k sehnání a není zrovna levný.Nezbývá než poprát hodne mlhy a co nejhorší viditelnost.