Ako si zhotoviť elektrolytický kondenzátor

V jednej prastarej knihe pre radioamatérov ešte z čias elektróniek som našiel perfektný popis elektrolytických kondenzátorov. Nielen z teoretického hľadiska, ale aj čo sa týka konštrukcie. Veľmi ma to potešilo, pretože ten článok z knihy vlastne dáva návod na výrobu elektrolytického kondenzátoru.

Čo k tomu dodať?
Nuž pozor pracuje sa zo žieravinami. No nie sú až také silné ako kyselina sírová alebo chlorovodiková či dusičná. Najhoršia je tá čpavková voda. Ako podľa mňa ju možno z receptu na elektrolyt vypustiť. Ak teda nepotrebujete nejaký ultra kvalitný kondenzátor. 
Najdôležitejšia zložka je kyselina boritá. Tú zoženiete buď v lekárni, no na isto sa dá kúpiť tam, kde predávajú chemikálie pre laboratória. 1 kg stoji myslím do 400Sk a verte mi, že vám to vystačí skoro navždy. Glycerol (glyceín) jednoducho kúpiťe v lekárni. Tiež to není moc drahé, aspoň teda nebolo, keď som to pred pár rokmi kupoval. Všetky chemikálie by sa mali dať presne navážiť a od váhy sa samozrejme odvíja cena. Teraz narážam na nákup v lekárni. Kyselina boritá nie je veľmi silná žieravina. No napriek tomu odporúčam ochranné rukavice a štít alebo okuliare.

Elektródy kondenzátora tvorí hliník. Kladná aj záporná sú hliníkové! Až po vyformovaní na jednej elektróde vznikne vrstvička oxidu. Krabičku na kondenzátor môžete skúsiť použiť nejakú tú plastovú od masla. A aby sa elektrolyt nevylieval, treba to nejak šikovne uzavrieť poprípade zalepiť. 
Takto vyrobené kondenzátory sa perfekte hodia ako filtračne kondenzátory. Kapacita sa dá vyrobiť rôzna. Záleži na ploche elektród. Môže byť od 100uF do 1F všetko závisí od konštrukcie! Maximálne napätie zase závisí od vzdialenosti plôch týchto elektród. POZOR! Po naliati elektrolytu to musíte najprv naformovať a to buď zdrojom konštantného prúdu pri napríklad 10mA za 24 hodín alebo treba použiť adekvátny rezistor. Pretože neformovaný kondenzátor predstavuje skrat. Ako keby ste dali dva vodiče do slanej vody. Až po formovaní mu stúpa odpor. Ak je prechádzajúci prúd kondenzátorom menší ako 0,2mA, tak formovanie je ukončené. 

Z knihy:
Názov knihy: RADIOTECHNIKA
Autor: Štepán Vostrý 
Vydavateľstvo: Státni Nakladatelství Technické Literatury 
Miesto a rok vydania: Praha 1954 


Veľa úspechov a opatrnosti pri experimentovaní a konštrukcií elektrolytických či bipolárnych kondenzátorov.

http://www.svetelektro.com/clanky/ako-si-zhotovit-elektrolyticky-kondenzator-239.html