Dense Plasma Focus

Tento prístup nie je žiadnou novinkou, bol vyvinutý na začiatku šesťdesiatych rokov nezávisle západnými aj sovietskymi fyzikmi, vychádzajúc z ešte starších zákonitostí správania sa plazmy. Podobne ako ostatné princípy však narazil na viacero ťažko riešiteľných problémov, ktorých riešenie sa javí byť možným až so súčasnými o viac než polstoročie pokročilejšími technológiami a materiálmi.

Koncept je založený na stlačení malého množstva plazmy elektrickým a magnetickým poľom do malého objemu (tzv. plazmoidu), v ktorom následne prebieha jadrová fúzia. V komore naplnenej riedkym plynom sa nachádzajú dve do seba vnorené elektródy v tvare dutých valcov (elektróda môže byť zložená aj z viacerých tyčí vytvárajúcich tvar valca). Počiatočný silný elektrický impulz medzi nimi ionizuje atómy plynu a vytvorí plazmu, cez ktorú krátku dobu preteká elektrický prúd. Ten vytvára magnetické pole, ktoré vytvaruje útvar v tvare plášťa či bubliny, ktorý je týmto magnetickým poľom presúvaný smerom k okraju elektród až do vnútorného valca. Tam sa plazma podľa presne daných zákonitostí zdeformuje a na veľmi krátky čas vytvorí v malom objeme enormne intenzívne uzavreté magnetické pole urýchľujúce elektróny a ióny. Pri dostatočnej intenzite polí nastane fúzia častíc. Proces je veľmi rýchly a po dodaní počiatočnej energie prebieha vďaka fyzikálnym zákonom samoregulačne a automaticky. Dense Plasma Focus koncept využíva pulzný režim a plazma v ňom sa nachádza v termodynamickej rovnováhe len čiastočne, keďže experimenty dokazujú prítomnosť termalizovaných aj netermalizovaných procesov.

﻿

Obrázok: Znázornenie dizajnu a princípu funkčnosti Dense Plasma Focus (vľavo a v strede) a fotografia skonštruovaného zariadenia (vpravo). Zdroj: Torulf Greek, Focus Fusion Society

Animacia DPF: https://www.youtube.com/watch?v=QYzD0xetEv4